ПРОГРАМА КУРСУ

«ОСНОВИ  НАУКОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ»

1. Вступ. Основні питання. Термінологія. Загальні принципи проведення фізичних експериментів, створення умов для спостереження за впливом різноманітних полів на речовину і процеси,  діапазони варіації температури, тиски магнітних і електричних полів, щільності електромагнітного випромінювання і потоків часток. [1-6].

2. Одержання і вимір високих та низьких температур. Печі опору, вогнетриви, матеріали нагрівачів, індукційні печі, дугові, сонячні, електронно-променеві. Вимір температур за допомогою термопар, термометрів опору, рідинних термометрів, радіаційних пірометрів, болометров, нові методи виміру температур. [2,3]. Рідкі гази, д'юари і кріостати, термоелектричні холодильники, одержання температур близьких до нуля. Вимір низьких температур термометрами опору, напівпровідникові термометри. [3].

3. Одержання і вимір вакууму та високих тисків. Загальні принципи створення і підтримки вакууму. Відкачні засоби, насоси форвакуумні механічні і кріосорбционні, дифузійні паромасляні, турбомолекулярні, магніторазрядні. Вакуумні системи, принципи конструювання, матеріали з'єднання, ущільнення, типові ряди фланців, система "соппаи", чертовводи електричні і механічні, сильфони, приводи, одержання над-високого вакууму. Пошук течії  та шукачи течії. Вакууметри термопарні, іонізаційні, магнітні вимірювачі парциальних тисків. [4, 5]. Преси, гідросистеми, газостати, ковадла, датчики тиску. [4, 5].

4. Одержання і вимір магнітних та електричних полів. Соленоиди і кільця Гельмгольца, розрахунок полів, електромагніти, розрахунок магнітного ланцюга, надпровідні та імпульсні магніти, одержання надвисоких полів. [6, 7]. Вимір магнітних полів балістичним методом, датчики Холла, магнітоопір, вібраційні магнітометри. [6,7]. Електростатичні енергодисперсійні системи, фокусування, дисперсія. [1, 10-14].

5. Одержання і вимір іонізуючих випромінювань. Спектрометри заряджених часток.. Рентгенівські трубки, джерела радіоактивних ізотопів, джерела іонів і електронів. [1, 10-14]. Газонаповнені лічильники, поверхнево-бар'єрні детектори, сцинтиллятори, ФЕП, ВЕП, КЕП, мікроканалі пластики, ПЗС-матриці, координатні детектори. [1, 10-14]. Мас-спектрометри: магнітні, часопрольотні, радіочастотні. Енергоспектрометри заряджених часток, рентгенівські спектрометри. [1, 10-14].

6. Вимір слабких електричних сигналів. Підсилювачі постійного струму, вплив постійної часу, перетворення постійного струму в перемінний, посилення синхронним детектируванням, електронне диференціювання. [1, 7, 8].

7. Одержання та підготовка зразків.  Плавка, кування, різання, отжиг, вирощування монокристалів, опрацювання поверхні, напилювання тонких плівок. [1,2].

8. Застосування лазерів. Оптичі вимірювання. Властивості лазерного випромінення. Основні типи лазерів.  Застосування лазерів у фізичних експериментах. Взаємодія лазерного випроминення з  речовиною в різному агрегатному стані. [1, 15, 16]. Детектори оптичного випромінювання. Прилади спектрального аналізу випромінювання. [1].

9. Застосування ЕОМ в фізичному експерименті. Реєстрація даних та їх обробка за допомогою ЕОМ. Оптимізація пошуку рішення науково-технічної задачі. Компьютерне моделювання експерименту та  конструювання обладнання . [17].

Література

1. Приборы и методы физического металловедения. Выпуск 1,2. Под редакцией Ф. Вейнберга. Москва: Мир, 1973.

2.  В.Т. Черепин, М.А. Васильев.  Методы и приборы для анализа поверхности материалов. Киев: Наукова думка: 1982.

3. Температурные измерения Справочник / Геращенко О. А., Гор-дов А. Н., Еремина А. К. и др.; Отв. ред. Геращенко О. А.; АН УССР. Ин-т проблем энергосбережения.— Киев : Наук., думка, 1989. - 704

4.  Л.Н. Розанов. Вакуумная техника, Москва: Высшая школа: 1982.

5. В.В. Кузьмин, Л.Е. Левина, И.В. Творогов. Вакуумметрическая аппаратура, Москва: Энергоатомиздат: 1984.

6. В.Р. Карасик.  Физика и техника сильных магнитных полей. М., «Наука», 1964, 347 с.

7. Г. Кнопфель. Сверхсильные импульсные магнитные поля. М., «Мир», 1972, 382 с.

8. Артым А.Д. Ключевые генераторы гармонических колебаний. - Л.: Энергия, 1972, 168 с.

9. Чан П., Тэлбот Л., Турян К. Электрические зонды в неподвижной и движущейся плазме. - М.: Мир, 1978. - 201 с.

10. Петров Н.Н., Аброян И.А. Диагностика поверхности с помощью ионных пучков. -Л.: Изд. Ленинград. Университета, 1977.

11. Козлов И.Г. Современные проблемы электронной спектроскопии. -М.: Атомиздат, 1978

12. Кораблев В.В. Электронная Оже-спектроскопия. -Л.: Изд. Ленинград. полит. издательства, 1973.

13. Практическая растровая електронная микроскопия / под ред. Дж.Гоулдайайна и Х.Яковица. -М.: Мир, 1978.

14. Бородкина М.М., Спектор Э.Н. Рентгенографический анализ текстуры металлов и сплавов. - М.: Металлургия, 1981. - 272 с.

15. Лазеры в технологии / под общ.ред. М.Ф. Стельмаха. - М: Энергия, 1988.

16. Рэди Дж. Действие мощного лазерного излучения. -М.: Мир, 1974.

17. Тозони О.В. Расчет электромагнитных полей на вычислительных машинax. - Киев: Техника, 1967.

Програму склав професор кафедри ПФ Воронов С.О.         23.02.2006